REGULAMIN („Regulamin”)

odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Jaroszewie

Regulamin określa warunki unieszkodliwiania nieczystości  ciekłych,  bytowych 
i przemysłowych, pochodzących ze zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do ich gromadzenia z terenu Gminy Żnin i w wyjątkowych sytuacjach za zgodą właściciela stacji zlewnej z gmin okolicznych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej nieczystości ciekłych, położonej na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków, 
w Jaroszewie , prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. 
w Żninie.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków

- Przepisy wykonawcze do powyższych ustaw,

w tym późniejsze zmiany ww. aktów prawa.

§ 1

W znaczeniu niniejszego Regulaminu rozumieć należy:

- Producent nieczystości ciekłych - właściciel nieruchomości znajdującej się poza systemem kanalizacji sanitarnej, a wytwarzający ścieki bytowe lub przemysłowe, gromadzący je okresowo w zbiornikach bezodpływowych,

- Dostawca nieczystości ciekłych - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Odbiorca nieczystości ciekłych - właściciel stacji zlewnej przyjmujący dostarczone do oczyszczenia nieczystości ciekłe przez dostawcę na podstawie zawartej z nim umowy,

- Nieczystości bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, a także wody opadowe lub roztopowe,

- Nieczystości przemysłowe - ścieki, niebędące nieczystościami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową,

- Umowa na odbiór nieczystości ciekłych - umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą nieczystości ciekłych i Dostawcą nieczystości ciekłych na odbiór nieczystości ciekłych na stację zlewną.

§ 2

- Jako jedyne miejsce wprowadzania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żnin wskazuje się stację zlewną nieczystości ciekłych zlokalizowaną na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków pod adresem Jaroszewo 1b, 88-400 Żnin

- Każdorazowy wywóz nieczystości ciekłych winien być udokumentowany stosownym świadectwem pochodzenia nieczystości (WZÓR - załącznik nr 3), który należy przechowywać przez okres 3 lat.

- Dostawca nieczystości ciekłych jest uprawniony do przywozu nieczystości ciekłych 
z terenu Gminy Żnin oraz gmin sąsiednich na podstawie stosownych zezwoleń.

§ 3

- Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem stacji zlewnej nieczystości ciekłych, 
a Dostawcą nieczystości ciekłych.

- Każdorazowy, odbiór ścieków z danej nieruchomości musi zostać odnotowany 
w aplikacji EcoSanity co jest podstawą do przyjęcia ścieków na punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Jaroszewie.

§ 4

- Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej pojazdem asenizacyjnym winny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą między Dostawcą nieczystości ciekłych i Odbiorcą nieczystości ciekłych.

- Warunki odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych określają załączniki 1 i 2.

§ 5

- Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej:

  - odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

  - odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

  - substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się 
w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

  - substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru 
i cyjanowodoru,

  - odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

  - mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi,

  - ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

    - obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

    - stacji krwiodawstwa,

    - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

    - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

- Działanie Dostawcy nieczystości ciekłych polegające na dostarczeniu ścieków niespełniających warunków określonych w umowie może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia o odbiór nieczystości ciekłych oraz zablokowaniem dostępu do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.

- Dostęp do stacji zlewnej będzie blokowany również w przypadku braku aktualnej umowy na zrzut nieczystości ciekłych lub gdy Dostawca nieczystości ciekłych będzie zalegał z regulowaniem opłat za zrzut nieczystości ciekłych za trzy okresy rozliczeniowe.

- Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:

  - nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz  oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-  kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód   lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;

  - spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa  wodnego;

  - temperatura tych ścieków nie przekracza 350C, a odczyn pH mieści się 
w przedziale od  6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki
i siarczki, dla których pH mieści  się w przedziale od 8 do 10;

  - są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

§ 6

Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- przyjąć do stacji zlewnej ścieki bytowe lub przemysłowe od Dostawcy nieczystości ciekłych na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem,

- zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnej,

- określić dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dostarczonych ścieków w miejscu wprowadzenia ich do stacji zlewnej oraz zasady dopłat za ich przekroczenie (załączniki nr 4),

- dla ścieków przemysłowych poziom dopuszczalnych wskaźników będzie uzgadniany indywidualnie po dokonaniu analizy ścieków, ocenie ich wpływu na technologię oczyszczania ścieków oraz sprawdzeniu bilansu ilościowego i jakościowego ścieków dopływających.

§ 7

Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:

- kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności 
z obowiązującymi normami poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej,

- wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umownych przez Dostawcę nieczystości ciekłych,

- pobierania od Dostawcy nieczystości ciekłych opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych w zależności od ich rodzaju wg cen obowiązujących w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie,

- otrzymać od producenta nieczystości ciekłych informację o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

§ 8

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- wprowadzania ścieków wyłącznie do stacji zlewnej,

- wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonych w umowie na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,

- przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej,

- pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych),

- pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany z obu stron, w sposób umożliwiający identyfikację,

- każdorazowo spłukać powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu rozładunku ścieków do stacji zlewnej.

§ 9

- Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie wyrywkowo przez Laboratorium WIK Sp. z o.o.

- Pobieranie próbek kontrolnych do analiz odbywać się będzie w obecności Dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej.

- Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie poziomu wskaźników zanieczyszczeń stanowią wyniki badań laboratoryjnych Odbiorcy nieczystości ciekłych.

§ 10

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określona zostanie przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków z dokładnością 
1 m3, a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest kolejno ilość uzgodniona lub maksymalna pojemność beczki.

§ 11

Wprowadzanie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest nielegalne 
i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 12

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone są na podstawie:

- ceny jednostkowej (za 1 m3) odbioru nieczystości ciekłych wprowadzanych przez Dostawcę nieczystości ciekłych do stacji obliczanej jako iloczyn:

  - obowiązujących cen jednostkowych za odprowadzanie ścieków dotyczących następujących taryfowych grup odbiorców obowiązujących w Gminie Żnin taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

    - „Grupa 1-Gospodarstwa Domowe”  - w odniesieniu do nieczystości bytowych (na dzień ogłoszenia Regulaminu cena jednostkowa wynosi 6,82 zł/m3 netto);

    - „Grupa 2-Przemysł i pozostali odbiorcy” - w odniesieniu do nieczystości przemysłowych  (na dzień ogłoszenia Regulaminu cena jednostkowa wynosi 7,02 zł/m3 netto);

  - mnożnika stanowiącego iloraz umownej (na podstawie Umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej) dopuszczalnej wartości ChZTcr oraz nominalnej dopuszczalnej wartości ChZTcr wynoszącej 
1 200 mg O2/l;

- ilości dostarczonych nieczystości ciekłych;

- opłaty dodatkowej wynikającej z przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dostarczonych do stacji zlewnej (załącznik 4).

§ 13

Stacja zlewna jest czynna w dni robocze w godzinach: 730 - 1600. W niedziele i święta stacja zlewna jest nieczynna.

§ 14

Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce 
w następujących przypadkach:

- w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych po wcześniejszym poinformowaniu Dostawców przez  Odbiorcę,

- w związku z koniecznością usuwania awarii,

- w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub wystąpienia siły wyższej.

§ 15

Właściciel stacji zlewnej zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości.

§ 16

- Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości 
i jakości świadczonych usług.

- Reklamacje, o których mowa w pkt.1 wnoszone są na piśmie.

- Właściciel stacji zlewnej jest zobowiązany załatwić reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

- Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa.

§ 18

- Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej między Dostawcą i Odbiorcą.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2023 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

| Lp. | Rodzaj substancji | Rodzaj produkcji | Jednostka miary | Dopuszczalna wartość (obowiązują do 31.12.2007 r.) | Dopuszczalna wartość (obowiązują od 01.01.2008 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | średnia dobowa | średnia miesięczna | średnia dobowa | średnia miesięczna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | mg Hg/l | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,05 |
|  |  | Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe w produkcji chlorku winylu i innych procesach. Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu. Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci oraz baterii galwanicznych zawierających rtęć. Zakłady odzysku rtęci, wydobycia i rafinacji metali nieżelaznych oraz oczyszczania odpadów zawierających rtęć | mg Hg/l | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
|  |  | Inne zakłady | mg Hg/l | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kadm (Cd) | Produkcja związków kadmu, wydobywanie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, powlekanie elektrolityczne, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych oraz produkcja: barwników, stabilizatorów, baterii elektrolitycznych, kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów, produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów | mg Cd/l | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
|  |  | Przemysł szklarski | mg Cd/l | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  |  | Przemysł ciepłowniczy | mg Cd/l | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  | Przemysł ceramiczny | mg Cd/l | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  |  | Inne zakłady | mg Cd/l | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 3 | Heksachlorocykloheksan (HCH) 2) |  | mg HCH/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tetrachlorometan (CCl4) | Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesach obejmujących i nieobejmujących prania. Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i metanolu | mg CCl4/l | 4,5 | 2,25 | 3,0 | 1,5 |
|  |  | Inne zakłady |  | 4,5 | 2,25 | 3,0 | 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole | Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu | mg PCP/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Inne zakłady | mg PCP/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| 6 | Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)2) |  | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heksachlorobenzen (HCB) | Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie | mg HCB/l | 4,5 | 2,25 | 3,0 | 1,5 |
|  |  | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów oraz produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu | mg HCB/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Przemysł metali nieżelaznych | mg HCB/l | 0,0045 |  | 0,003 |  |
|  |  | Inne zakłady | mg HCB/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Heksachlorobutadien (HCBD) | Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie | mg HCBD/l | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | Inne zakłady | mg HCBD/l | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 |
| 12 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu), oraz produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu | mg CHCl3/l3) | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Inne zakłady | mg CHCl3/l3) | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| 13 | 1,2-dichloroetan (EDC) | Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie | mg EDC/l | 3,75 | 1,875 | 2,5 | 1,25 |
|  |  | Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie4) | mg EDC/l | 7,5 | 3,75 | 5,0 | 2,5 |
|  |  | Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu | mg EDC/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC5) | mg EDC/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Inne zakłady5) | mg EDC/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Trichloroetylen (TRI) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER) | mg TRI/l | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | Stosowanie TRI do odtłuszczania metali6) | mg TRI/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Inne zakłady | mg TRI/l | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 15 | Tetrachloroetylen (PER) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER); proces TRI-PER | mg PER/l | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu (PER); proces TETRA-PER | mg PER/l | 3,75 | 1,875 | 2,5 | 1,25 |
|  |  | Inne zakłady | mg PER/l | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
| 16 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3,-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu | mg TCB/l | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu | mg TCB/l | 0,15 | 0,075 | 0,1 | 0,05 |
|  |  | Inne zakłady | mg TCB/l | 0,15 | 0,075 | 0,1 | 0,05 |

Objaśnienia:

1) Wartości dopuszczalne stosują się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z    
   terenu zakładu.

2) Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.

3) Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

4) Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne    
   odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

5) Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

6) Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg TR

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

| Lp. | Rodzaj substancji | Jednostka | Dopuszczalna wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zawiesiny łatwo opadające | ml/l | 10 |
| 2 | Zawiesiny ogólne | mg/l | 630 1) |
| 3 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) | mg O2/l | 1200 1), 6) |
| 4 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | mg O2/l | 560 1) |
| 5 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | mg C/l | 200 1) |
| 6 | Azot amonowy | mg NNH4/l | 1002) 2003) 305) |
| 7 | Azot azotynowy | mg NNO3/l | 10 |
| 8 | Fosfor ogólny | mg P/l | 12 1) |
| 9 | Chlorki | mg Cl/l | 1.000 |
| 10 | Siarczany | mg SO4/l | 500 |
| 11 | Siarczyny | mg S03/l | 10 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg Fe/l | 4) |
| 13 | Glin | mg Al/l | 4) |
| 14 | Antymon | mg An/l | 0,5 |
| 15 | Arsen | mg As/l | 0,5 |
| 16 | Bar | mg Ba/l | 5 |
| 17 | Beryl | mg Be/l | 1 |
| 18 | Bor | mg B/l | 10 |
| 19 | Cynk | mg Zn/l | 5 |
| 20 | Cyna | mg Sn/l | 2 |
| 21 | Chrom+6 | mg Cr/l | 0,2 |
| 22 | Chrom ogólny | mg Cr/l | 1 |
| 23 | Kobalt | mg Co/l | 1 |
| 24 | Miedź | mg Cu/l | 1 |
| 25 | Molibden | mg Mo/l | 1 |
| 26 | Nikiel | mg Ni/l | 1 |
| 27 | Ołów | mg Pb/l | 1 |
| 28 | Selen | mg Se/l | 1 |
| 29 | Srebro | mg Ag/l | 0,5 |
| 30 | Tal | mg Tl/l | 1 |
| 31 | Tytan | mg Ti/l | 2 |
| 32 | Wanad | mg V/l | 2 |
| 33 | Chlor wolny | mg Cl2/l | 1 |
| 34 | Chlor całkowity | mg Cl2/l | 4 |
| 35 | Cyjanki związane | mg CN/l | 5 |
| 36 | Cyjanki wolne | mg CN/l | 0,5 |
| 37 | Fluorki | mg F/l | 20 |
| 38 | Siarczki | mg S/l | 1 |
| 39 | Rodanki | mg CNS/l | 30 |
| 40 | Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/l | 15 |
| 41 | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 |
| 42 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | 100 |
| 43 | Insektycydy fosforoorganiczne | mg/l | 0,1 |
| 44 | Lotne związki chloroorganiczne (VOX) | mg Cl/l | 1,5 |
| 45 | Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) | mg Cl/l | 1 |
| 46 | Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen) | mg/l | 1 |
| 47 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) | mg C/l | 0,2 |
| 48 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | mg/l | 15 |
| 49 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | mg/l | 20 |

1),5) Wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia komunalnej oczyszczalni ścieków w Jaroszewie ładunkiem tych zanieczyszczeń w oparciu o pozwolenie wodno prawne wydane decyzją przez  Starostę Żnińskiego sygn.   OŚ.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r.).

2)      Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM < 5.000.

3)      Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM ≥ 5.000.

4)       Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.

6)     Jeżeli z Umowy  na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej wynika inna niż wymieniona w tabeli dopuszczalna wartość Chemicznego zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), wówczas dopuszczalną wartością tego wskaźnika jest jego wartość wynikająca bezpośrednio z Umowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

|  | Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 1. ….. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych) 2. ….. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych) 3. 1) ......................................................................................................... 2) ......................................................................................................... 3) ......................................................................................................... (nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 4. 1) ......................................................................................................... 2) ......................................................................................................... 3) ......................................................................................................... (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 5. ................................................ m3 (objętość odebranych nieczystości ciekłych) 6. ................................................ (rodzaj nieczystości ciekłych)* 7. .............................................................................................................. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (data, pieczątka, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej) Data ........ . ......... . 2023 Podpis ........................ |  | Odcinek dla właściciela stacji zlewnej 1. ….. (nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych) 2. ….. (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych) 3. 1) ............................................................................................................ 2) ............................................................................................................. 3) ............................................................................................................. (nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 4. 1) ............................................................................................................. 2) .............................................................................................................. 3) ............................................................................................................. (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy) 5. .................................................. m3 (objętość odebranych nieczystości ciekłych) 6. .................................................. (rodzaj nieczystości ciekłych)* 7. .................................................................................................................. (nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego) 8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (data, pieczątka, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej) Data ........ . ......... . 2023 Podpis ........................ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * Bytowe lub przemysłowe |  | * Bytowe lub przemysłowe |

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Zasady ustalania dopłat za przekroczenie wartości

dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń

- W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń Odbiorca prześle Dostawcy w terminie siedmiu dni roboczych wyniki analiz wraz z naliczeniem stawki opłaty dodatkowej.

- W zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ujętych w tabelach (zgodnie z Załącznikami 1, 2 do Regulaminu) ustala się jednostkowe stawki opłat dodatkowych (zł/m3) wg wzoru:

Oj = O0 • p •M                                                   (1)

gdzie:

Oj-stawka jednostkowej opłaty dodatkowej;

O0-obowiązująca cena jednostkowa za odprowadzanie ścieków dotycząca następujących taryfowych grup odbiorców obowiązujących w Gminie Żnin taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

- „Grupa 1-Gospodarstwa Domowe”  - w odniesieniu do nieczystości bytowych (na dzień ogłoszenia Regulaminu cena jednostkowa wynosi 6,82 zł/m3 netto);

- „Grupa 2-Przemysł i pozostali odbiorcy” - w odniesieniu do nieczystości przemysłowych  (na dzień ogłoszenia Regulaminu cena jednostkowa wynosi 7,02 zł/m3 netto);

M- mnożnik, tj. liczba wynosząca 1,00, o ile z Umowy  na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej nie wynika inna jej wartość lub inne (dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń) jej wartości; w takich przypadkach obowiązują wartości bezpośrednio 
z Umowy;

p-wskaźnik przeciążenia ścieków liczony wg wzoru:

(Si − S0)

p =                                             (2)

S0

gdzie:

Si-wartość wskaźnika zanieczyszczenia ścieków uzyskana na podstawie kontroli, dla którego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości określonej w załącznika nr 2 do Regulaminu (wg kolumny 7), załączniku nr 2 do Regulaminu (wg kolumny 4);

S0-dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wynikająca
z załącznika nr 1 do Regulaminu (wg kolumny 7), załącznika nr 2 do Regulaminu (wg kolumny 4), o ile z Umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej nie wynikają inne niż wymienione w tych załącznikach wartości; w takich przypadkach obowiązują wartości 
bezpośrednio z Umowy.

- Za stawkę opłaty za zwiększoną wartość wskaźnika zanieczyszczeń przyjmuje się największą z opłat jednostkowych Oj, obliczonych dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń.

- Opłata za zwiększoną wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach (opłata dodatkowa) stanowi iloczyn stawki jednostkowej opłaty dodatkowej (zł/m3) naliczonej zgodnie z pkt 2 i ilości ścieków wprowadzonych w okresie naruszania warunków umowy.

- Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Dostawcę na podstawie faktury wystawionej przez Odbiorcę.